## Slide 1: 群播網路程式
Multicast Network Program

## Slide 2: 背景
之前介紹廣播程式設計
  傳送端送一份資料，給多個接受端
  以PORT建立多個頻道，Client可自由切換
廣播的限制
  挷定一個port：無法同時接收兩個port
  全部接受：接收端一旦接收廣播，會收到所有送往該port的資料
可以增加彈性嗎？
  可以同時接受多個頻道
  針對每個頻道，可以訂閱或取消
群播程式設計
  一個傳送端，送一份資料，給特定的幾個接受端

## Slide 3: 三種傳播類型
Unicast 單播
  1 to 1
Broadcast 廣播
  1 to all
Multicast 群播
  1 to part
  選擇性的傳送

## Slide 4: 廣播與群播差異
廣播的接收者，是同一區域的主機，接收者無法選擇是否要收
群播的接收者，是訂閱相同資料的主機，接收者可加入與退出
  群組(group)的概念
  可以動態加入或退出
廣播
群播

## Slide 5: 若以單播來實現群播…
單播的缺點：
傳送多筆，浪費頻寬，程式複雜
群播的改良：
傳送一筆，不考慮client，由router複製並轉傳
試想一Server程式，考慮Client人數會變動，随時可能加入或離開。

## Slide 6: 若以廣播來實現群播…
廣播的缺點： 傳送給不想收的人，浪費頻寬。 安全因素。

## Slide 7: 群播中的「群」(group)
凡訂閱相同資料的主機，稱為一群。
接收者可動態加入與退出
一主機可加入一或多群
群播

## Slide 8: 如何定義一群組
群播位址，Class D address
  224.0.0.0 ~ 239.255.255.255
主機如何加入/離開群組？
如何得知「群組有哪些成員」？
資料如何傳送至群組成員？

## Slide 9: IPv4 Address Formats
224.0.0.0 ~ 239.255.255.255

## Slide 10: Multicast Protocols
Membership (join/leave):
  Internet Group Management Protocol (IGMP)
  負責群組管理成員 (加入、離開)
  運作在edge router/switch
Routing
  MOSPF, PIM, DVMRP
  負責傳送multicast資料
  運作在core router/switch

## Slide 11: Joining a multicast group: 2-step process
Local: host informs local multicast router of desire to join group: IGMP (Internet Group Management Protocol)
Wide area: local router interacts with other routers to receive multicast datagram flow
  many protocols (e.g., DVMRP, MOSPF, PIM)
IGMP
IGMP
IGMP
wide-area
multicast
routing
Notes: Notes:
3.2 Network Layer: Multicast Addressing and Group Management 3-5

## Slide 12: 實現群播的困難(挑戰)
困難在於建立multicast routing tree，而這是router的工作
Sender就僅只將封包位址設正確，不須知道群組的成員與地點

## Slide 13: 群播的應用
MOD
直播
Content Network
  Netflix, Youtube

## Slide 14: 群播採用UDP
群播類似廣播，無法保証可靠性，適合以UDP
群播的PORT與廣播類似，要設正確的PORT，程式才取得資料。

## Slide 15: 練習
練習1：基本群播程式
練習2：多頻道
  server在多群播多份資料(相同port)
  client動態加入/離開群播

## Slide 16: 練習1：群播程式
Server每秒傳送：
  1111111111111111
  2222222222222222
  ……………
Client接收並印出

## Slide 17: Server code
WSAStartup()
socket() //UDP
setsockopt() //設定TTL
//填入群播位址與埠
sendto()
closesocket()
WSACleanup()

## Slide 18: Server Code
設定群播TTL
設定群播位址與PORT

## Slide 19: Client code
WSAStartup()
socket() //UDP
//填入本機位址與群播埠號
bind()
//填入群播位址
setsockopt() //加入群組
recvfrom()
closesocket()
WSACleanup()

## Slide 20: Client code (可同時執行多個client)
設定予許多個程式使用該SOCKET(PORT)

## Slide 21: Client code
加入群組
填入群播位址
若離開群組，則改為IP_DROP_MEMBERSHIP

## Slide 22: 練習2：server在多群播多份資料(相同port)
Server每秒傳送至不同群：
  224.1.1.1: 1111111111111111,…
  224.1.1.2: aaaaaaaaaaaaaaaaa,…
  224.1.1.3: AAAAAAAAAAAAAA,…
屬於該群的client端能收到

## Slide 23: 練習3：client動態加入/離開群播
Server每秒傳送至不同群：
  224.1.1.1: 1111111111111111,…
  224.1.1.2: aaaaaaaaaaaaaaaaa,…
  224.1.1.3: AAAAAAAAAAAAAA,…
Client可動態加入/離開群播群組，可以加入多個群組
  請以多緒程式修改
  例如：
    按1為加入224.1.1.1，按2為離開
    按3為加入224.1.1.1，按4為離開
    按5為加入224.1.1.1，按6為離開

## Slide 24: 練習
練習1：基本群播程式
練習2：多頻道
  server在多群播多份資料(相同port)
  client動態加入/離開群播

## Slide 25: 結語
已介紹廣播與群播程式。
可應用在傳輸資料給多人時。
廣播與群播都採UDP，不宜傳送「重要」資料